Даны сравнительные данные о критериях характеристики параметров качества, принятых ВОЗ, США, ЕС и Россией

В данной таблице приведены параметры, нормируемые в России и за рубежом, а также ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке. Многие из этих величин вообще не нормируются и, тем не менее, важны для оценки физико-химических свойств воды. Как правило, эти дополнительные параметры не только непосредственно определяют качество воды, но, главным образом, содержат информацию, без которой невозможно подобрать оптимальную схему очистки воды.

| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы рН | -* | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | 6 - 9 |
| Общая минерализация (солесодержание) | мг/л | 1000 | 500 | 1500 | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | - | - | 1.2 | 7.0 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | - | - | 5.0 | 5.0 |
| Электропроводность (при 20оС) | мкС/см | - | - | - | - |
| Температура | оС | - | - | 25 | - |
| Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) | МВ | - | - | - | - |
| Кислотность | мг-экв. | - | - | - | - |
| Щелочность | мг HCO3-/л | - | - | 30 | - |
| Степень насыщения кислородом | % | - | - | - | - |

* - пробел означает, что данный параметр не нормируется.

К числу органолептических показателей относятся те параметры качества воды, которые определяют ее потребительские свойства, т.е. те свойства, которые непосредственно влияют на органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из этих параметров - вкус и запах - не поддаются формальному измерению, поэтому их определение производится экспертным путем. Работа экспертов, дающих оценку органолептическим свойствам воды, очень сложна и ответственна и во многом сродни работе дегустаторов самых изысканных напитков, так как они должны улавливать малейшие оттенки вкуса и запаха.

| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | Балл | -* | ** | - | 2 |
| Привкус | Балл | - | ** | ** | 2 |
| Цветность | градус Pt-Co шкалы | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Мутность | ЕМФ (по формазину) | 5 (1) | 0.5 - 1 | 4 | 2.6 |
|  | мг/л (по каолину) | - | - | - | 1.5 |
| Прозрачность | см | - | - | - | - |

- *   пробел означает, что данный параметр не нормируется

- **  величина нормируется, но единицы измерения не приводимы к российским.

Комментарии

| Показатель | Еденицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | CFU* | - | 500 | 10 (при 22оС) 100 (при37оС) | 50 |
| Общие колиформные бактерии | кол-во в 100мл | Отсутствие | 5%1) | Отсутствие | Отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | кол-во в 100мл | Отсутствие | - | Отсутствие | Отсутствие |
| Фекальные стрептококки | кол-во в 100мл | - | - | Отсутствие | - |
| Колифаги | БОЕ** в 100мл | - | - | - | Отсутствие |
| Споры клостридий | в 20 мл | - | - | < 1 | Отсутствие |
| Цисты лямблий | в 50 мл | - | Отсутствие | - | Отсутствие |

*   Количество колонии образующих бактерий
** Бляшкообразующие единицы
1) Наличие колиформных бактерий допускается не более, чем в 5% проб, взятых за месяц.
При количестве проб в месяц меньше 40 наличие колиформных бактерий не допускается. Все пробы, в которых обнаружены колиформные бактерии, необходимо проверить на наличие термотолерантных колиформных бактерий. Присутствие последних не допускается.

Комментарии

| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая a - радиоактивность | Бк/л | 0.11 | 0.5552 | - | 0.11 |
| Общая b - радиоактивность | Бк/л | 1.01 | - | - | 1.01 |
| Радий -226 и Радий -228 суммарно | Бк/л | - | 0.1852 | - | - |
| Приведенная эффективная доза | мЗв/год | - | 0.043 | 0.14 | - |
| Тритий | Бк/л | - | - | 1005 | - |
| Уран | мкг/л | - | 306 | - | - |

- При превышении этих значений проводится подробный поэлементный радиохимический анализ.

- В пересчете из pCi/l (пико-Кюри на литр) в Бк/л (Беккерель на литр) - см. "Единицы измерения". По нормам США предельный показатель для общей альфа - радиоактивности составляет 15 pCi/l, а для радия 226 и радия 228 суммарно - 5 pCi/l.

- В пересчете из mRem/year. В нормах USEPA имеется в виду не общая доза, а только суммарно от источников b-частиц и фотонов. Отнесена в эту графу в силу своей физической сути (т.е. доза, а не радиоактивность), что ясно из единицы измерения (см. "Единицы измерения".).

- Индикаторный параметр, согласно Директиве ЕС "по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г. Не включает тритий, калий-40, радон и продукты распада радона.

- Индикаторный параметр, согласно Директиве ЕС "по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г.

- Этот норматив USEPA вступает в силу с 8 декабря 2003 г., согласно последним изменениям к национальному стандарту качества воды США в части радионуклидов (National Primary Drinking Water Regulations; Radionuclides; Final Rule).

В данной таблице приведены показатели, характеризующие предельные концентрации основных неорганических веществ, влияющих на качество воды. За основу был взят перечень, приведенный в СанПиН 2.1.4.559-96 (как наиболее полный). Этот список был также дополнен несколькими важными неорганическими элементами, не нормируемыми в России (по крайней мере, впрямую), но играющими большую роль при водоподготовительных мероприятиях.

Прочерк означает, что данный параметр не нормируется.

| Предельная концентрация, мг/дм3 |
| --- |
| Вещество | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
|  |  |  |  | Норматив | Показатель вредности | Класс опасности |
| Алюминий (Al) | 0.2* | 0.22 | 0.24 | 0.5 | с.-т. | 2 |
| Азот аммонийный (NH3 и NH4+) | 1.5* | - | 0.54 | - | - | - |
| Асбест (миллионов волокон на л.) | - | 7.01 | - | - | - | - |
| Барий (Ba) | 0.7 | 2.01 | 0.16 | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Бериллий (Be) | - | 0.0041 | - | 0.0002 | с.-т. | 1 |
| Бор (B) | 0.3 | - | 1.03 | 0.5 | с.-т. | 2 |
| Ванадий (V) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 3 |
| Висмут (Bi) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Вольфрам (W) | - | - | - | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Европий (Eu) | - | - | - | 0.3 | орг. прив. | 4 |
| Железо (Fe) | 0.3* | 0.32 | 0.24 | 0.3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd) | 0.003 | 0.0051 | 0.0053 | 0.001 | с.-т. | 2 |
| Калий (K) | - | - | 12.05 | - | - | - |
| Кальций (Ca) | - | - | 100.06 | - | - | - |
| Кобальт (Co) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Кремний (Si) | - | - | - | 10.0 | с.-т. | 2 |
| Литий (Li) | - | - | - | 0.03 | с.-т. | 2 |
| Магний (Mg) | - | - | 50.05 | - | - | - |
| Марганец (Mn) | 0.5 (0.1*) | 0.052 | 0.054 | 0.1 | орг. | 3 |
| Медь (Cu) | 2.0 (1.0*) | 1.02 -1.31 | 2.03 | 1.0 | орг. | 3 |
| Молибден (Mo) | 0.07 | - | - | 0.25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As) | 0.01 | 0.051 | 0.013 | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Натрий (Na) | 200.0* | - | 200.04 | 200.0 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni) | 0.02 | - | 0.023 | 0.1 | с.-т. | 3 |
| Ниобий (Nb) | - | - | - | 0.01 | с.-т. | 2 |
| Нитраты (NO3) | 50.0 | 44.01 ** | 50.03 | 45.0 | орг. | 3 |
| Нитриты (NO2) | 3.0 | 3.31 ** | 0.53 | 3.0 | орг. | 2 |
| Ртуть (Hg) | 0.001 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0005 | с.-т. | 1 |
| Рубидий (Rb) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Самарий (Sm) | - | - | - | 0.024 | с.-т. | 2 |
| Свинец (Pb) | 0.01 | 0.0151 | 0.013 | 0.03 | с.-т. | 2 |
| Селен (Se) | 0.01 | 0.051 | 0.013 | 0.01 | с.-т. | 2 |
| Серебро (Ag) | - | 0.12 | 0.015 | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | 0.05* | - | UO7 | 0.03 | орг.зап. | 4 |
| Стронций (Sr) | - | - | - | 7.0 | с.-т. | 2 |
| Сульфаты (SO42-) | 250.0* | 250.02 | 250.04 | 500.0 | орг. | 4 |
| Сурьма (Sb) | 0.005 | 0.0061 | 0.0053 | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Таллий (Tl) | - | 0.0021 | - | 0.0001 | с.-т. | 2 |
| Теллур (Te) | - | - | - | 0.01 | с.-т. | 2 |
| Фосфор (P) | - | - | - | 0.0001 | с.-т. | 1 |
| Фториды (F-) | 1.5 | 2.02-4.01 | 1.53 | 1.5 | с.-т. | 2 |
| Хлор, в том числе: - остаточный свободный - остаточный связанный | 0.5-5.0* | - | - | 0.3-0.5 0.8-1.2 | орг. орг. | 3 3 |
| Хлориды (Cl-) | 250.0 | 250.02 | 250.04 | 350.0 | орг. | 4 |
| Хром (Cr3+) | - | 0.11 (всего) | - | 0.5 | с.-т. | 3 |
| Хром (Cr6+) | 0.05 |  | 0.053 | 0.05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN-) | 0,07 | 0.21 | 0.053 | 0.035 | с.-т. | 2 |
| Цинк (Zn) | 3.0* | 5.02 | 5.06 | 5.0 | орг. | 3 |

* предел по органолептике и потребительским качествам воды.
       ** в пересчете на нитраты и нитриты соответственно.

- Обязательные к соблюдению параметры, установленные основным стандартом США (National Primary Water Drinking Regulations).

- Данный параметр установлен так называемым "вторичным стандартом" США (National Secondary Water Drinking Regulations), носящий рекомендательный характер.

- Обязательный для соблюдения параметр, согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г.

- Индикаторный параметр, согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 98/93/EC. От 1998 г.

- Обязательный для соблюдения параметр, согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 80/778/EC от 1980 г.

- Рекомендованный уровень согласно EC Drinking Water Directive 80/778/EC от 1980 г. (приводятся только для элементов, для которых не установлена предельно допустимая концентрация - MAC (Maximum Admissible Conentration)). Указаны максимальные значения, допустимые в точке пользования.

- UO (Undetectable Organoleptically) - не должен обнаруживаться органолептически (на вкус и запах), согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 80/778/EC от 1980 г.

Уже официально опубликован новый (2002 г.) СанПиН к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), а также (впервые!) к качеству воды, фасованной в емкости (СанПиН 2.1.4.1116-02). Скоро ключевые выдержки из этих нормативных документов появятся на нашем сайте.

Комментарии 

Органические компоненты
Пестициды

| Предельная концентрация, мкг/дм3 |
| --- |
| Вещество | ВОЗ | EPA (США) | ЕС | СанПиН |
|  |  |  |  | Норматив | Показатель вредности | Класс опасности |
| 1. Органические компоненты |
| Хлорированные алканы |  |  |  |  |  |  |
| Четыреххлористый углерод | 2 | 5 | - | 6 | с.-т. | 2 |
| Дихлорметан | 20 | 5 | - | 7.5 | орг.зап. | 3 |
| 1,1-дихлорэтан | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-дихлорэтан | 30 | 5 | 3 | - | - | - |
| 1,1,1-трихлорэтан | 2000 | 200 | - | 10000 | с.-т. | 2 |
| 1,1,2-трихлорэтан | - | 5 | - | - | - | - |
| Хлорированные этилены |  |  |  |  |  |  |
| Винилхлорид | 5 | 5 | 0.5 | 50 | с.-т. | 2 |
| 1,1-дихлорэтилен | 30 | 7 | - | - | - | - |
| 1,2-дихлорэтилен | 50 | 1701 | - | - | - | - |
| Трихлорэтилен | 70 | 5 | 102 | - | - | - |
| Тетрахлорэтилен | 40 | 5 | 102 | - | - | - |
| Ароматичекие углеводороды |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | 10 | 5 | - | 10 | с.-т. | 2 |
| Толуол | 700 | 1000 | - | 500 | орг.зап. | 4 |
| Ксилолы | 500 | 10000 | - | 50 | орг.зап. | 3 |
| Этилбензол | 300 | 700 | - | 10 | орг.прив. | 4 |
| Стирол | 20 | 100 | - | 100 | орг.зап. | 3 |
| Полицикличекие ароматические углеводороды | - | - | 0.13 | - |  |  |
| Бенз(a)пирен | 0.7 | 0.2 | 0.01 | 0 - 5 | с.-т. | 1 |
| Хлорированные бензолы |  |  |  |  |  |  |
| Монохлорбензол | 300 | 100 | - | 20 | с.-т. | 3 |
| 1,2-дихлорбензол | 1000 | 600 | - | 2 | орг.зап. | 3 |
| 1,3-дихлорбензол | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-дихлорбензол | 300 | - | - | - | - | - |
| Трихлорбензол | 20 | 70 | - | 30 | орг.зап. | 3 |
| Прочие соединения |  |  |  |  |  |  |
| Акролеин | - | - | - | 20 | с.-т. | 1 |
| Ди(2-этилгексил)адипат | 80 | 400 | - | - | - | - |
| Ди(2-этилгексил)фталат | 8 | 6 | - | - | - | - |
| Акриламид | 0.5 | ТТ | - | 10 | с.-т. | 2 |
| Эпихлоргидрин | 0.4 | ТТ | 0.1 | 10 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбутадиен | 0.6 | - | - | 10 | орг.зап. | 3 |
| Гексахлорциклопентадиен | - | 50 |  | 1 | орг.зап. | 3 |
| Этилендиамин тетрауксусная кислота (EDTA) | 200 | - | - | - | - | - |
| Тринитрилоуксусная кислота | 200 | - | - | - | - | - |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | - | - | - | 500 | - | - |
| Элементоорганические соединения |  |  |  |  |  |  |
| Диалкилолово (соединения) | - | - | - | 24 | с.-т. | 2 |
| Оксид трибутилолова | 2 | - | - | 4 | с.-т. | 2 |
| Бис(трибутилолово)оксид | - | - | - | 0.2 | с.-т. | 1 |
| Тетраэтилолово | - | - | - | 0.2 | с.-т. | 1 |
| Трибутилметакрилатолово | - | - | - | 0.2 | с.-т. | 1 |
| Тетраэтилсвинец | - | - | - | отсут. | с.-т. | 1 |
| 2. Пестициды |

- Суммарно цис- и транс-1,2-дихлорэтилен. USEPA нормирует эти формы отдельно. 70 мкг/дм3 - цис-1,2-дихлорэтилен и 100 мкг/дм3 - транс-1,2-дихлорэтилен.

- Суммарно трихлорэтилен и тетрахлорэтилен согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г.

- Сумма концентраций установленных веществ согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г. Под установленными веществами понимают бенз(b)фторантрен, бенз(k)фторантрен, бенз(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен.

- По диэтилолово дихлориду.

- TT - Метод применения (от английского Treatment Technique). При использовании акриламида и эпихлоргидрина в системах питьевого водоснабжения соотношение остаточного содержания мономера и величины первоначального дозирования не должно превышать следующих величин:
Акриламид =0.05% при дозировании в 1мг/л;
Эпихлоргидрин = 0.01% при дозировании в 20 мг/л.

Уже официально опубликован новый (2002 г.) СанПиН к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), а также (впервые!) к качеству воды, фасованной в емкости (СанПиН 2.1.4.1116-02). Скоро ключевые выдержки из этих нормативных документов появятся на нашем сайте.

В основу таблицы положены нормативы российского СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест" и рекомендации ВОЗ.

Уже официально опубликован новый (2002 г.) СанПиН к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), а также (впервые!) к качеству воды, фасованной в емкости (СанПиН 2.1.4.1116-02). Скоро ключевые выдержки из этих нормативных документов появятся на нашем сайте.

| Предельная концентрация, мкг/дм3 |
| --- |
| Вещество | ВОЗ | EPA (США) | ЕС | СанПиН |
|  |  |  |  | Норматив | Показатель вредности | Класс опасности |
| Обеззараживающие вещества |
| Монохлорамин | 3000 | - | - | - | - | - |
| Ди- и трихлорамины | - | - | - | - | - | - |
| Хлор, в том числе: - остаточный свободный - остаточный связанный | 50001 | - | - | 300-500 800-1200 | орг. орг. | 3 3 |
| Диоксид хлора | -2 | - | - | - | - | - |
| Йод | - | - | - | - | - | - |
| Озон (остаточный) | - | - | - | 300 | орг. | - |
| Побочные продукты обеззараживания |
| Броматы | 25 | - | - |  |  |  |
| Хлорат | - | - | - | 20000 | орг.привк. | 3 |
| Хлорит | 200 | - | - | 200 | с.-т. | 3 |
| Полиакриламид | - | - | - | 2000 | с.-т. | 2 |
| Активированная кремневая кислота (по Si) | - | - | - | 10000 | с.-т. | 2 |
| Полифосфаты | - | - | - | 3500 | орг. | 3 |
| Хлорфенолы |  |  |  |  |  |  |
| 2-хлорфенол | - | - | - | 1 | орг.зап. | 4 |
| 2,4-хлорфенол | - | - | - | 2 | орг.привк. | 4 |
| 2,4,6-хлорфенол | 200 | - | - | 4 | орг.привк. | 4 |
| Формальдегид | 900 | - | - | 50 | с.-т. | 2 |
| Монохлорамин | - | - | - | - | - | - |
| Тригалометаны |  | 1003 | 1004 | - | - | - |
| Бромоформ | 100 |  |  | 100 | с.-т. | 3 |
| Дибромхлорметан | 100 |  |  | - | - | - |
| Бромдихлорметан | 60 |  |  | - | - | - |
| Хлороформ | 200 |  |  | 200 | с.-т. | 2 |
| Хлорированные уксусные кислоты |  |  |  |  |  |  |
| Монохлоруксксная кислота | - | - | - | 50 | с.-т. | 2 |
| Дихлоруксусная кислота | 50 | - | - | - | - | - |
| Трихлоруксусная кислота | 100 | - | - | 5 | орг.зап. | 4 |
| Трихлорацетальдегид (хлоральгидрат) | 10 | - | - | 200 | с.-т. | 2 |
| Хлорацетон | - | - | - | - | - | - |
| Галогенированные ацетонитрилы |  |  |  |  |  |  |
| Дихлорацетонитрил | 90 | - | - | - | - | - |
| Дибромацетонитрил | 100 | - | - | - | - | - |
| Бромхлорацетонитрил | - | - | - | - | - | - |
| Трихлорацетонитрил | 1 | - | - | - | - | - |
| Хлорциан | 70 | - | - | - | - | - |
| Хлорпикрин | - | - | - | - | - | - |

- Для эффективного обеззараживания остаточная концентрация свободного хлора должна составлять >=0.5 мг/л при времени контакта не менее 30 мин при pH<8.

- Суммарно.

- Рекомендуемая величина не была установлена ВОЗ в связи с быстрым распадом диоксида хлора и ввиду того, что рекомендуемая величина для хлорита обеспечивает достаточную защиту от возможного токсичного воздействия диоксида хлора.

- Сумма концентраций установленных веществ, под которыми, согласно "Директивы по качеству питьевой воды..." 98/93/EC от 1998 г. понимают: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан и бромдихлорметан.

Даны сравнительные данные о критериях характеристики параметров качества, принятых ВОЗ, США, ЕС и Россией.

### Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)

Всемирная Организация Здравоохранения ( World Health Organization ) - это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, основная функция которого состоит в решении международных проблем здравоохранения и охраны здоровья населения.

"Руководство по контролю качества питьевой воды", выпущенное этой организацией в 1984 году (пересмотренное и дополненное в 1992 году) является основным стандартом, на основании которого разрабатываются нормативы других государств. Рекомендации ВОЗ явились результатом многолетних фундаментальных исследований и основаны на понятии Переносимого Суточного Потребления (ПСП).

ПСП - это количество вещества в пище или воде в пересчете на массу тела (мг/кг или мкг/кг), которое может потребляться ежедневно на протяжении всей жизни без заметного риска для здоровья.

В результате исследований были получены величины ПСП по основным потенциально вредным для человека веществам. На основе этих данных с применением сложной системы поправочных коэффициентов были разработаны нормы содержания основных вредных веществ в воде. Причем, что очень важно, при определении рекомендуемых величин для воды учитывалось поступление вещества из всех источников (с пищей, дыханием и т.п.). Такой подход гарантирует, что суммарное суточное потребление вещества из всех источников (включая питьевую воду, содержащую концентрацию этого вещества на уровне, равном или близком рекомендованной величине) не превысит переносимого суточного потребления.

### Агентство по охране окружающей среды США (U.S.EPA)

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environment Protection Agency) - правительственное учреждение США, в задачу которого входит защита здоровья населения и охрана окружающей среды. Этим агентством был разработан федеральный стандарт качества питьевой воды США. Данный стандарт включает в себя два раздела:

National Primary Drinking Water Regulations - это обязательный для соблюдения стандарт, объединяющий на сегодняшний день 79 параметров (органические и неорганические примеси, радионуклиды, микроорганизмы), потенциально опасных для здоровья человека;

National Secondary Drinking Water Regulations - стандарт, носящий рекомендательный характер и включающий перечень из 15 параметров, превышение нормативов по которым может ухудшить потребительские качества воды.

Интересной особенностью американского стандарта является то, что в нем с 1986 года по каждому параметру установлены два норматива Maximum Contaminant Level Goal (MCLG) и Maximum Contaminant Level (MCL).

Первый из них - MCLG - представляет собой тот максимальный уровень, при котором данное вещество (воздействие) гарантированно не оказывает вредного влияния на организм человека. Строгое соблюдение этого уровня не является обязательным. Это как бы цель, к которой следует стремиться.

MCL - это обязательная для соблюдения величина, представляющая собой предельно допустимый уровень по каждому параметру качества воды. Данная величина устанавливается максимально близко к MCLG с учетом современных технологических возможностей и экономической целесообразности.

По большинству позиций величины MCLG и MCL совпадают, однако у ряда параметров (канцерогены, микробиология, радионуклиды) величина MCLG значительно жестче и, как правило, равна нулю, что означает стремление достичь полного отсутствия данного загрязнения.

В качестве параметра, приводимого в наших таблицах, в столбце USEPA мы использовали значения Maximum Contaminant Level.

### Европейское сообщество (EC)

Директива Европейского Сообщества (European Community, EC), касающаяся "качества воды, предназначенной для потребления населением" (80/778/EC) была принята Европейским Советом 15 июля 1980 года. Более известный под названием "Директива по Питьевой Воде" (Drinking Water Directive), данный документ лег в основу водного законодательства европейских стран-членов ЕС.

В Директиве нормируются 66 параметров качества питьевой воды, разбитые на несколько групп (органолептические показатели; физико-химические параметры; вещества, присутствие которых в воде в больших количествах нежелательно; токсичные вещества, микробиологические показатели и параметры умягченной воды, предназначенной для потребления).

ЕС устанавливает для большинства параметров два уровня предельно допустимой концентрации. Уровень G - это долговременная цель, которую странам-членам ЕС желательно достигнуть в перспективе. Уровень I - это обязательный для выполнения всеми странами порядок величин, определяющих качество воды. В Директиве эти нормы закреплены в виде величин MAC (Maximum Admissible Concentration) для каждого параметра. Законодательство стран-членов ЕС должно устанавливать нормы качества воды не хуже, чем величина МАС.

В наших сравнительных таблицах мы также использовали эти значения из Директивы 80/778/ЕС.

Однако, 3 ноября 1998 г. Советом Европейского Союза взамен действовавшей с 1980 г была принята новая директива "По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком" 98/83/EC. В новой директиве перечень обязательных для контроля параметров сокращен, но предельные значении по многим из них ужесточены. Учитывая, что процесс полной отмены директивы 1980 г продлиться до 2003 года, мы сочли возможным использовать в наших сравнительных таблицах как величины из новой директивы, так и из старой (там, где параметр теперь не нормируется).

### Санитарные правила и нормы Российской Федерации (СанПиН)

Уже официально опубликован новый (2002 г.) СанПиН к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), а также (впервые!) к качеству воды, фасованной в емкости (СанПиН 2.1.4.1116-02). Скоро ключевые выдержки из этих нормативных документов появятся на нашем сайте.

СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". был утвержден постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 24.10.1996 г. и введен в действие с 1 июля 1997 года.

Принятие этого документа явилось серьезным прорывом в деле контроля за качеством питьевой воды в России, так как он был создан на основе последних разработок и данных российских ученых и с учетом рекомендаций ВОЗ. СанПиН устанавливает гигиенические требования к питьевой воде, нормирует содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, определяет органолептические и некоторые физико-химические параметры питьевой воды.

Здесь необходимо отметить, что вопреки бытующему (все еще) мнению об отсталости нашей нормативной базы, по большинству параметров российский СанПиН удовлетворяет рекомендациям ВОЗ и не уступает зарубежным стандартам, а кое в чем их даже и превосходит. Именно этот факт и подвиг нас первоначально на попытку свести несколько стандартов в одну таблицу. В дальнейшем эта идея переросла сама себя, в результате чего на нашем сайте появился большой раздел, в основу которого лег российский СанПиН.

Остается только объяснить значение двух последних столбцов в таблицах из разделов "Неорганические примеси" и "Органические примеси".

Столбец "Показатель вредности". В нем указан лимитирующий признак вредности веществ, по которому установлен норматив. 
- с.-т. - санитарно-токсикологический (воздействует на организм); 
- орг. - органолептический (воздействует на потребительские качества воды), может быть снабжен расшифровкой характера такого воздействия ( зап. - изменяет запах воды; окр. - придает воде окраску; пен. - вызывает образование пены; пл. - образует пленку на поверхности воды; прив. - придает воде привкус; оп. - вызывает опалесценцию). 
Столбец "Класс опасности". В нем указан показатель, характеризующий степень опасности для человека веществ, загрязняющих питьевую воду. Вещества делятся на следующие классы опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные; 
2 класс - высокоопасные; 
3 класс - опасные; 
4 класс - умеренно опасные.

Знание класса опасности загрязняющих веществ крайне важно, так как они могут обладать кумулятивном эффектом. Это означает, что несколько особо вредных веществ, даже если содержание каждого из них не превышает предельно допустимой концентрации (ПДК), могут в совокупности сделать воду опасной. То есть вода, формально удовлетворяющая нормам по всем отдельным параметрам, в целом может оказаться не пригодной для питья.

Поэтому при обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, определяют сумму отношений фактических концентраций каждого из них к величине его ПДК. Эта сумма не должна превышать 1.

- "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.559-96, Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

- "Вода питьевая. Методы анализа", Сборник стандартов, ИПК Издательство стандартов, 1997.

- 'Guidelines for drinking-water quality, Volume 1, Recommendations', World Health Organization, Geneva, 1983.

- 'Guidelines for drinking-water quality, Volume 2, Health Criteria and Other Supporting Information', World Health Organization, Geneva, 1984.

- 'Revision of the WHO Guidelines for Drinking Water Quality', World Health Organization, 1993.

- National Primary and Secondary Drinking Water Regulations, United States Environment Protection Agency.

- "Популярная медицинская энциклопедия", Москва, "Советская энциклопедия", 1988.

- Журнал "Water technology", номера за 1995-1999 гг.

- "Водоподготовка", Фрог Б.Н., Левченко А.П. Издательство МГУ, 1996.

- ""Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. Справочные материалы"., Т.В. Гусева, Я.П. Молчанова, Е.А. Заика, В.Н. Виниченко, Е.М. Аверочкин, "Эколайн", 2000.

- "Водоподготовка", В.Ф.Вихрев, М.С.Шкроб, Издат-во "Энергия", 1973.

- "Водоснабжение". Г. И. Николадзе, М. А. Сомов, Москва, Стройиздат, 1995.

- 'WQA Glossary of Terms', Water Quality Association, 1993.

- 'Water Filtration for Point-of-Use Application', Water Quality Association, 1993.

- 'Water Processing for Home, Farm and Business', Wes McGowan, Water Quality Association, 1988.

- 'Drinking water Quality. Problems and Solutions', N.F.Gray, 1994.

- 'An Introduction to Drinking Water Quality', The Institution of Water and Environmental Management, London 1993.

- "Среда нашего обитания. Книга вторая. Загрязнение воды и воздуха". П. Ревелль, Ч. Ревелль. Издательство "Мир", 1995.

- "Эколого-гидрогеологический словарь"

- Директива Совета Европейского Союза 98/93/EC по качеству воды, предназначенной для потребления человеком.

- "Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник", Г.С. Фомин, Москва, 1995.

- "Открытие элементов и происхождение их названий". Н.А. Фигуровский, Москва, Наука, 1970.

- "Краткий перечень токсикологических параметров", Агентство по учету токсичных веществ и болезней США (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry).

- "Большая советская энциклопедия", 3-е издание, Москва, Издательство "Советская энциклопедия", 1970-1978.

- "Краткая химическая энциклопедия", Москва, Издательство "Советская энциклопедия", 1961-1964.

- "Химическая энциклопедия", в 5-ти томах, тт.1-3, Москва, Издательство "Советская энциклопедия", 1988-1992.

- "Большая медицинская энциклопедия", Москва, Издательство "Советская энциклопедия", 1874-1989.